Инструкционная карта

# Построение чертежа передника

| № п/п | Название отрезков и точек | Обозначение на чертеже | Расчётная формула | Цифровой расчёт | Расчёт на себя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прямой угол в (.) В | В | ------- | построение |  |
| 2. | Длина грудки | ВТ | Дгр | 18 |  |
| 3. | Ширина верха грудки | ВВ1 | п/в = | 8 | 8 |
| 4. | Ширина низа грудки | ТТ2 | ВВ1+2 | 8+2=10 |  |
| 5. | Боковая сторона грудки | В1Т2 | ------- | построение |  |
| 6. | Длина нижней части передника | ТН | Дтк-10 | 45-10=35 |  |
| 7. | Ширина передника | ТТ1 | Сб:2+6 | 42:2+6=27 |  |
| 8. | Достроить прямой угол | ТТ1Н1Н | ------- | построение |  |
| 9. | Положение кармана (.) К1 | ТК КК1 | п/в=7 п/в=7 | 7 7 | 7 7 |
| 10. | Ширина кармана | К1К2 | п/в= | 15 | 15 |
| 11. | Длина кармана | К1К3 | п/в= | 15 | 15 |
| 12. | Достроить карман | К2К1К3К4 | ------- | построение |  |
|  | ПОЯС |  |  |  |  |
| 1. | Ширина пояса | ПП1 | п/в=6 | 6 | 6 |
| 2. | Длина пояса | ПП2 | Ст+30 | 31+30=61 |  |
| 3. | Достроить прямоугольник | ПП1П3П2 | ------- | построение |  |
|  | БРЕТЕЛИ |  |  |  |  |
| 1. | Ширина бретели | ББ1 | п/в=5 | 5 | 5 |
| 2. | Длина бретели | ББ2 | п/в=50 | 50 | 50 |
| 3. | Достроить прямоугольник | ББ1Б3Б2 | ------- | построение |  |